|  |  | Opdracht F.1 Hiernaast zie je in twee tekeningen een geladen deeltje dat een magneetveld binnenvliegt. Bepaal de richting van de Lorentzkracht die beide deeltjes in dit veld ondervinden. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Opdracht F.2 In de tekening hiernaast zie je nogmaals hoe een geladen deeltje met lading q en snelheid v door de Lorentzkracht een cirkelbaan in een magneetveld doorloopt. Leid af dat de straal r van de cirkelbaan gegeven wordt door de formule en de omlooptijd T door |
|  |  | Opdracht F.3 Binnen het gearceerde cirkelvormige gebied heerst een magneetveld loodrecht het papier in. Twee deeltjes P en Q komen na elkaar met even grote snelheid dit veld binnen. P heeft een positieve lading van 2e en Q een negatieve lading van –e De massa van P is tweemaal zo groot als die van Q. a. Schets voor beide deeltjes de baan, zowel binnen als buiten het magneetveld. b. Is de grootte van de snelheid waarmee P resp. Q het veld verlaat groter dan, kleiner dan of even groot als de oorspronkelijke snelheid? c. Is de tijd die P en Q nodig hebben om het veld te doorlopen voor beide even groot? Licht je antwoord toe. |
|  |  | Opdracht F.4 Een uniform magneetveld met een sterkte van 0,150 T is gericht lans de x-as. Een positron dringt met een snelheid van 5,00x106 m/s dit veld binnen onder een hoek van 850 met de x-as. Zie figuur. Hierdoor zal het deeltje een schroefbeweging uit gaan voeren langs de x-as met een straal r en een spoed p. Bereken deze straal r en spoed p. |
|  |  | Opdracht F.5 In opgave ging het om een uniform magneetveld. In de figuur hiernaast zie je een voorbeeld van een niet-uniform magneetveld waarin een positief deeltje beweegt. De baan die het deeltje in dit veld beschrijft is in twee opzichten bijzonder: 1. het spiraliseert met een variabele straal 2. het spiraliseert van links naar rechts en weer terug tussen de uiteinden van het veld Verklaar deze twee bijzondere eigenschappen van de baan. |